ARME DE DEFENSE 200 000V + GAZ POIVRE

ZEGP = SCORPION 200 POIVRE

#### ZEGC = SCORPION 200 GAZ CS

Lisez soigneusement ce mode d’emploi avant la première utilisation de l’électrochoc !

1. Ce dispositif doit être utilisé exclusivement en cas de légitime défense.

2. L’utilisation de l'électrochoc près de la tête, de la gorge et du cœur pourrait causer de sérieux problèmes de santé à l’agresseur.

3. N’utilisez pas l’électrochoc dans un milieu inflammable ou explosif.

Nous voudrions vous présenter notre nouveau modèle de l’Electrochoc couplé avec un aérosol à gaz défensif : son nom est ZEGP. Ce dispositif est une nouveauté absolue sur le marché mondial. L'ajout de l'aérosol permet à l’Electrochoc d'être efficace jusqu’à de 2m de distance.

L’Electrochoc et l'aérosol au poivre sont intégrés dans un seul dispositif dont les deux parties peuvent aisément être contrôlées manuellement. Cela élimine une manipulation compliquée nécessaire quand on utilise l’Electrochoc et l'aérosol séparément. Grâce à la forme ergonomique du dispositif, il est maintenant possible de viser beaucoup plus précisément le visage de l’agresseur. La personne attaquée est alors capable de choisir immédiatement le type de défense qui correspond le mieux au type d'agression dont elle est victime et de combiner, si elle le souhaite, les deux modes de la défense. Cela augmente considérablement les chances de l'utilisateur de sortir indemne de cette situation. Quand la personne attaquée utilise le ZEGP ou ZEGC, elle bénéficie de l'avantage de l'effet de surprise. En effet, l’agresseur voit que le défenseur possède l’électrochoc, il ne s’attend donc pas à être touché par le jet d'un gaz à la distance de 2m. Ce dispositif a été breveté en République Tchèque, et est en cours de l'être aux Etats Unis, en Allemagne, en France et en Slovaquie. Nous espérons, que vous ne serez jamais obligé d’utiliser cet Electrochoc et qu’il ne vous servira qu'à conforter votre sentiment de sécurité et de confiance. Le port du ZEGP ou ZEGC est le dispositif le mieux approprié pour vous protéger.

# A. INSTRUCTIONS DE SECURITE

• Portez toujours le dispositif avec les arrêts de sécurité fermés dans la position de sécurité

• Débloquez-le et activez-le seulement en cas de danger ; vous allez prévenir de cette manière la touche non- désirée.

• Ne l’utilisez pas contre le vent ni dans des pièces fermées.

• L'aérosol est sous pression permanente. Il ne faut donc pas le perforer ni l'endommager ni le jeter au feu – même quand il est vide. Il faut le protéger de toutes sources de chaleur (soleil et températures élevées dépassant 50 °C (120 °F)

• Attention aux yeux, à la peau et aux muqueuses. En cas d’accident passez la partie du corps sous l'eau froide et sortez à l’air frais. N’utilisez pas de crèmes ni d’huiles. Si les problèmes persistent après une heure, consultez un médecin le plus rapidement possible.

## Partie électrique

• Veillez à ce qu’aucune partie de votre main ou de votre corps ne se trouve dans la ‘zone dangereuse’ délimitée par des cercles de 45mm environ autour des électrodes - contacts A et B. La non observation de ce principe peut vous causer un choc électrique.

B. INSTALLATION OU RECHARGE DE LA BATTERIE ET DE L'AEROSOL

• Vérifiez d’abord, si l’arrêt de sécurité D de la partie électrique et le déclencheur de l'aérosol E sont bien en position de sécurité.

• Ouvrez le compartiment de la batterie et de la recharge de l'aérosol en appuyant légèrement sur la flèche (OPEN = OUVERT) du couvercle G tout en avançant un peu.

### Montage de la pile et de la recharge de l'aérosol

• L’Electrochoc ZEGP est toujours livré avec un aérosol réf. ZEGPO contenant du gaz au poivre. L’Electrochoc ZEGC est toujours livré avec un aérosol réf. ZEGCS contenant du gaz CS.  Une pile alcaline 9Vcc réf. P9VA doit être rajoutée.

• Tirez les contacts (ou bien déconnectez-les de la batterie au préalable) du compartiment à batterie et enlevez le papier (ou bien la batterie).

• Vous pouvez maintenant débloquer la recharge en tapotant légèrement et l’enlever. La recharge utilisée peut être salie par un agent actif, c’est pourquoi vous devez la manipuler avec précaution. Après le changement de l'aérosol, lavez-vous soigneusement les mains.

### Installation de l'aérosol et de la batterie

• L'aérosol doit être inséré dans le dispositif comme indiqué ci-dessus. Tenez l’Electrochoc droit et secouez le légèrement pour que l'aérosol s'insère correctement. Ne pas forcer pendant la manipulation afin d'éviter que le gaz ne se projette accidentellement sur vous.

• Après l'insertion de l'aérosol dans la bonne position, insérez dans l’espace restant la batterie de façon à ce que ses contacts correspondent à la plaque des contacts. La polarité est indiquée sur les côtés du compartiment à batterie. Cliquez bien les contacts.

• Remettez le couvercle G par le côté incliné dirigé vers l’anse H. Fermez le couvercle en appuyant sur la flèche CLOSE (FERMÉ).

• N’utilisez pour l’alimentation de l'Electrochoc que des batteries alcalines de haute qualité 9Vcc réf. P9VA à rajouter. • Ne chargez le ZEGP qu’avec des aérosols au poivre livrés par le fabricant, réf. ZEGPO. Ne chargez le ZEGC qu’avec des aérosols au CS livrés par le fabricant, réf. ZEGCS

C. VÉRIFICATION DE FONCTIONNEMENT DE L’ÉLECTROCHOC

• Maintenez vos mains et votre corps à l’extérieur de la ‘zone dangereuse’ et branchez l’arręt de sécurité D dans la position ON (MARCHE).

• Appuyez sur le déclencheur F, la décharge électrique se produira entre les deux contacts intérieurs d’essai C, et sera accompagnée d'un craquement bruyant. Cette décharge durera aussi longtemps que le déclencheur sera appuyé. Des essais prolongés raccourcissent la longévité de la batterie utilisée.

• N’oubliez jamais avant de déposer l’Electrochoc de le bloquer en mettant l’arrêt de sécurité D dans la position OFF (ARRÊT) !

• On peut acheter pour le dispositif une charge d’essai qui ne contient pas d’agents actifs. On peut utiliser cette charge d’essai pour s’entraîner avec l'aérosol à gaz.

D. FIXATION DU DISPOSITIF A LA CEINTURE • En cas de besoin, le ZEGP ou ZEGC peut être accroché à la ceinture à l'aide d'une agrafe fournie avec le produit.

E. APPLICATION DU ZEGP ou ZEGC • Il est recommandé de mettre la bride du dispositif autour du poignet, quand on s’attend à utiliser le ZEGP ou ZEGC.

### Partie électrique

• Branchez l’arrêt de sécurité D dans la position ON (MARCHE) et appuyez sur le déclencheur F. On peut le faire aisément avec le majeur et l’index de la main tenant l’Electrochoc.

• Touchez avec les deux électrodes de contact extérieures A et B n'importe quelle partie du corps de l’agresseur. Les parties les plus vulnérables du corps sont les articulations, les épaules, les hanches et les reins.

## Effets de décharges électriques

• Une décharge électrique courte de 1/4 seconde cause à l’agresseur des spasmes musculaires et une grande frayeur.

• Une décharge électrique moyenne de 1 à 3 secondes peut faire tomber l’agresseur et lui causer un choc, mais l’agresseur peut se relever quelques instants plus tard.

• Une pleine décharge électrique de 4 à 5 secondes fera tomber l’agresseur, le désorientera et le traumatisera plusieurs minutes.

• Ne montrez pas inutilement à l’agresseur votre Electrochoc. L'effet de surprise intensifie l'action du dispositif et le choc produit est donc beaucoup plus efficace.

Avertissement ! Une décharge électrique de plus de 3 secondes fera tomber l’agresseur. Son propre poids peut le blesser pendant sa chute.

### Utilisation de l'aérosol

• Débloquez l'aérosol en tournant le déclencheur rouge de l'aérosol E à droite.

Visez la tête de l’agresseur avec le ZEGP ou ZEGC comme si c'était un pistolet. Vous neutraliserez l’agresseur en appuyant brièvement sur le déclencheur E.

• Si vous touchez l'agresseur au visage à la distance de 2m, cela peut lui causer une brûlure aiguë des yeux et une quinte de toux. L’agresseur est désorienté pendant 30 minutes environ. L'aérosol au poivre est très efficace contre des agresseurs sous l’influence d’alcool ou de drogues et contre les chiens méchants et les animaux.

• En utilisant l'aérosol, il faut tenir le ZEGP ou ZEGC aussi droit que possible pour que le gaz propulseur ne s’échappe pas de l'aérosol.

• Après chaque utilisation de l'aérosol, il est absolument nécessaire de le remplacer. C'est la seule façon de vous assurer que l'aérosol fonctionnera bien la fois suivante.

•NB: Le ZEGP ou ZEGC peut être sali après l’utilisation par des gouttes d’agent actif. C’est pourquoi il faut le nettoyer très soigneusement avec un chiffon, et bien vous laver les mains.

Types d'aérosols compatibles avec le ZEGP :

• L'aérosol à poivre réf. ZEGPO contenant une solution de 10% de poivre (OC-oleoresin capsicum) dans la solution ininflammable inoffensive. Dans certains pays on ne peut l’utiliser que contre des animaux.

• Le gaz CS ininflammable réf. ZEGCS, contenant des agents chimiques irritants. Ne pas utiliser à moins d'un mètre (1 m) de distance sous peine d'altérer votre santé.

• La charge de nettoyage et d’essai.

• N’utilisez dans le ZEGP que des aérosols livrés par le fabricant ! C'est la seule façon de vous assurer que l'aérosol est ininflammable, qu'il ne conduit pas l’électricité et que sa pièce de connexion correspond à la contre-pièce du ZEGP, assurant ainsi une étanchéité parfaite de l'aérosol.

Attention ! Stockez les aérosols avec le couvercle de protection emmanché. Cela empêche le déclenchement involontaire de l'aérosol et l'encrassement du gicleur A de l'aérosol par des impuretés.

• La durée de vie de l'aérosol est indiquée sur l'une des faces de l'aérosol.

F. PRINCIPES D’APPLICATION

• N’exposez pas le dispositif aux températures élevées dépassant 50 °C (120 °F) – par exemple ne le laissez pas exposé au soleil derrière la fenêtre d'une voiture.

• N’utilisez pas la partie électrique sous la pluie ou dans un milieu humide.

• Il faut prévenir l’encrassement du jet A du dispositif.

• Il faut protéger le dispositif contre les chocs.

• N’exposez pas le dispositif aux agents chimiques.

ATTENTION !

• Le dispositif ZEGP ou ZEGC est un moyen de défense très efficace ; il faut donc le tenir hors de portée des enfants et des personnes irresponsables.

• N’utilisez jamais le dispositif contre les enfants, les femmes enceintes, les personnes âgées et les malades.

• Le dispositif ne peut être vendu qu'aux personnes âgées de plus de 18 ans.

Le dispositif est destiné seulement pour la légitime défense. Dans le cadre de son utilisation, il faut rester en règle avec la législation de son pays. Tout abus sera puni.

###### CARACTERISTIQUES

- Dimensions			: 60x160x34mm

- Poids				: 280gr

- Alimentation			: 1 pile (réf. P9VA) à rajouter

- Distance maximum du gaz	: 2m

La réglementation aérienne internationale interdit le transport par avion des aérosols. Les armes électriques ZEGC, ZEGP sont classées comme arme de 6ème catégorie et sont interdites de port et de transport sans autorisation ou déclaration ou motif légitime.(Arme en Vente libre). On entend par motif légitime, par exemple, transport de marchandises ou d'objets de grande valeur, protection des personnes dans les milieux hostiles ou durant la nuit, sécurité du personnel de sécurité dans les discothèques, expédition de ces matériels par des entreprises ayant déclaré faire le commerce d'armes de 6eme catégorie, ...etc.

OPTIONS: une pile alcaline de 9V réf. P9VA, une cartouche supplémentaire de gaz à base de poivre réf. ZEGPO ou bien une cartouche de gaz CS réf. ZECS.

NOTA : Cette notice est également disponible en langue anglaise, allemande, espagnole ainsi qu’en italien.

# Text boxes

A	gicleur de l'aérosol, première électrode de contact

B	deuxième électrode de contact

C	électrodes d’essai

D	arrêt de sécurité de la partie électrique

E	déclencheur de l'aérosol

F	déclencheur de la partie électrique

G	couvercle du compartiment pour la batterie et l'aérosol

H	bride pour fixation au poignet