.			.NOTICE SIMPLIFIEE-

BARRIERE DE PARKING AUTOMATIQUE PARK AVEC TELECOMMANDE

Installation :

Fixer la partie rectangulaire pleine au sol avec la visserie fournie ou par tout autre moyen permettant de résister à  un arrachage.

L’alimentation électrique 220Volts  de la barrière doit être reliée à la terre.

Le câble de liaison entre l’alimentation et la barrière  se termine par des connexions avec des détrompeurs.

Si vous confectionnez une autre câble respectez les polarités. Il est recommandé du câble de 1.5mm carré. Longueur maxi 13 mètres.

Télécommande :

Une simple pression sur une touche donne les fonctions suivantes :

- touche C donne un  (-)12/16Vcc la barrière va monter.

- touche D donne un  (+)12/16Vcc la barrière va descendre.

- touche B le courant est coupé la barrière se met à l’arret.

En montée ou en descente la barrière s’arrètera  en  butée ou dés qu’elle touchera le sol.

En cas de problème la barrière peut-être arrètée dans sa course par une simple pression sur la touche B.

Réglage des télécommandes si nécessaire :

Enlevez le couvercle du coffret puis enlevez délicatement le boitier noir du récepteur  pour ne pas couper les connexions des fils.

Appuyez sur la touche du récepteur pendant 10secondes puis appuyez sur une touche de la télécommande rien ne doit se produire. (reset ok).

Appuyez sur le bouton du récepteur la led change d’état.

Appuyez sur la touche ronde la télécommande par 2 fois la programmation est terminée.

Appuyez sur les 2 autres touches de la télécommande  cela doit faire monter ou descendre la barrière.

Un appui sur la touche ronde provoque l'arrêt de la barrière..

Quand on appuie sur la deuxième  touche cela va monter la barrière , au final le moteur continue à pousser à ce moment là vous pouvez appuyer sur la touche ronde de la télécommande pour stopper avant que le buzer ne sonne. Si vous n'appuyez pas sur la touche de la télécommande au bout de quelques secondes cela stoppera automatiquement.

C'est la même opération en descendant qui s'effectuera avec la troisième touche.

Le moteur chauffe si l'on fait plusieurs essais d'affilée.

Document non contractuel peut-être modifié sans préavis.