MODULE DE TEMPORISATION RETARDE

# TSGR

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT :

Le TSGR permet de déclencher à retardement une sirène, une cartouche de gaz ou de fumée.

Ce temps de retard est réglable de 0 à 3 minutes par le potentiomètre TRIM 1.

Une fois l’alarme déclenchée, la durée de l’alarme est permanente.

Pour faire les réglages du retard il faut commencer par mettre le potentiomètre au maximum puis descendre petit à petit tout en faisant des déclenchements jusqu’à atteindre le temps désiré.

CARACTERISTIQUES :

Contact 3A maximum sous 12V.

Dimensions : 60x50x20mm / Poids : 35gr / Alimentation : 12Vcc / Consommation : 16,5/51mA

La consommation dépend de la sirène connectée en sortie.

IN +		+12V de la sortie d’alarme de votre centrale d’alarme

IN – 		- 12V de la sortie d’alarme de votre centrale d’alarme

FL +		+12V pour le raccordement d’un flash

FL –		- 12V pour le raccordement d’un flash

SIR +		+12V pour le raccordement d’une cartouche de gaz ou de fumée à déclenchement électrique

SIR –		- 12V pour le raccordement d’une cartouche de gaz

OPTIONS : 1 sirène réf. MS102, MP11, MS42A, TLM29, TLM39, SI, 1242 ou SIP, 1 relais réf. HB2, 1 cartouche de gaz à déclenchement électrique réf. GA12V ou GP12V, fumée réf. FU12V.